Формула изобретения.

Метод формирования сигналов  широтно-импульсной модуляции для управления двигателями  постоянного тока, включающий  управляющую систему на основе универсального компьютера, цифровой канал связи, схему сопряжения цифрового канала связи с электронным силовым ключом и управляемый двигатель постоянного тока отличающийся тем,   что формирование импульсного сигнала для управления двигателем  постоянного тока осуществляется в самом управляющем компьютере, а импульсный сигнал управления передается по каналу связи непосредственно на электронный силовой ключ,  причем импульсный передаваемый сигнал  разбивается на периоды управляющего воздействия, в которых программным способом формируется  импульсный набор сигналов, составляющий в обобщенном уровне требуемый ток, управляющий двигателем постоянного тока.