Формула изобретения.

Метод формирования сигналов  широтно-импульсной модуляции для управления двигателями  постоянного тока, включающий  управляющую систему на основе универсального компьютера, цифровой  канал связи по протоколу старт-стопного интерфейса rs-485, схему сопряжения цифрового старт-стопного канала связи rs-485 с электронным силовым ключом и управляемый двигатель постоянного тока отличающийся тем,   что формирование импульсного сигнала для управления двигателем  постоянного тока осуществляется в самом управляющем компьютере, а импульсный сигнал управления передается по  каналу связи со старт-стопным протоколом передачи данных rs-485,  непосредственно на электронный силовой ключ,  причем импульсные старт-стопные блоки передаваемого сигнала  разбиваются на периоды управляющего воздействия, в которых программным способом формируется  блок из определенного количества байт старт-стопного интерфейсного  протокола сигналов, составляющий в обобщенном уровне требуемый ток,  который задает скорость вращения двигателя постоянного тока.