МПК8  H02M 9/02

УДК 620.92

Метод измерения скорости вращения лопасти посредством модуляции   известного блока данных функцией «исключающее ИЛИ»

Предполагаемое  изобретение  относится к измерительной преобразовательной технике, а именно к  средствам измерения, а так же может использоваться в различных областях производства и управления.

Известны устройства измерения периода сигнала, содержащие схемы формирования, кодировки и преобразования. Они формируют подсчет периода на основе отдельных генераторов, дешифраторов, логических схем или отдельных программно микропроцессорных устройств.

В них всегда содержится элемент опорной частоты, с которым сравнивается период принимаемого сигнала.

Однако, известные устройства обладают следующими недостатками. Они реализованы в виде микросхем, печатных плат, и т.п. изделий электроники. Они занимают место, имеют вероятность физического износа, и поломок.  Промышленность выпускает много устройств измерения скорости вращения. Существует много способов преобразования информационного сигнала, выделения  периода, статистической обработке и индикации.   Стоимость контролирующих устройств,  приближается к стоимости контролируемых объектов.  Схемы контроля   выполняет функции:  получение команд обработки по заданному алгоритму измерения, формирование сигналов обработки, передача выделенной информации на индикатор.       Это сложные функции требуют систем анализа команд, их дешифрации и преобразования. Для таких систем требуется отдельное аппаратное и программное сопряжение для передачи данных в компьютер. Такие устройства увеличивают стоимость систем контроля  и уменьшают их надежность.

Из известных технических решений, наиболее близким по технической сущности к заявляемому методу (прототипом)  является  модуль тахометра на инфракрасном датчике [1]   На фигуре 1 представлена  блок-схема прототипа.  Она состоит из индикатора скорости вращения 1, линии цифровой связи 2, печатной  платы обработки сигналов 3, на которой расположены микропроцессор 4. Это система получает цифровые  данные  5  от инфракрасного датчика 6 на печатной плате 7, который следит за вращением вала 8 с лопастью.

В предлагаемом методе исключается обработка отдельным микропроцессором и отдельным индикатором с последующей передачей данных в компьютер, а все процессы обработки производятся в стандартном персональном компьютере.  Используются стандартные интерфейсы USB [2],  UART [5], датчики вращения [3]    и тем самым создается система измерения и одновременно система интеллектуальной обработки данных  измерений, уменьшается стоимость и увеличивается надежность.

На фигуре 2 приведена функциональная схема заявляемого метода. Она состоит из измерительной системы 1, линии цифровой связи 2 USB стандарта, стандартного преобразователя 3 интерфейса USB в UART, который подключен 4 на передачу и прием  к логическому блоку 5 «исключающее ИЛИ». На другой вход блока 5 «исключающего ИЛИ» поступают импульсные сигналы 6 от инфракрасного датчик 7, выполненного на печатной плате 8, который считывает данные оборотов вала 9 лопастью.

Целью заявленного метода является снижение стоимости систем измерения и управления, увеличение надежности изделий путем устранения промежуточных  микропроцессорных изделий.

Поставленная цель достигается тем, что функцию обработки данных с информацией вращения лопасти выполняет измерительная  система.

Для измерения скорости вращения требуется фиксировать количество оборотов за фиксированный интервал времени. Например - в одну секунду.

Схема инфракрасного датчика  фиксирует перемещение  лопасти. Лопасть  отражает фотопоток, датчик регистрирует это своим выходным напряжением. Есть фотопоток - напряжение на выходе высокое, нет фотопотока -  напряжение низкое.

Для получения фиксированного интервала времени  с учетом перемещения лопасти используется передача блока известных байтов (0xFF)   и прием этого же блока байтов, но с модуляцией  через логический элемент типа  «исключающее ИЛИ» от инфракрасного датчика.

Свойство логической функции «исключающее ИЛИ»  выделять «разностный» код формирует на приеме тот же блок, но байты, которые попадают в интервал с фотопотоком, инвертируются (0x00).

Таким образом, принимаемый блок содержит информацию о количестве пересечений. Время измерения определяется  умножением количества байт в блоке на скорость передачи байт.

Блок передается на «машинном уровне» компьютера, не прерывается другими подпрограммами  USB интерфейса, и поэтому он точный по времени. Между блоками временной интервал может быть различный.

На фигуре 3 представлены диаграммы сигналов  на входе и выходе «исключающее ИЛИ» при приеме данных пересечений фотопотока фотоприемником.

Сигнал 1 и 2 диаграммы  - это передаваемый блок на фигуре 2 присутствует в точке 4 передачи.

Сигнал 3 диаграммы - принимаемый импульсный сигнал от фотоприемника присутствует  на фигуре 2 в точке 6 приема.

Сигнал 4 и 5 - сигнал с модуляцией по «исключающее ИЛИ»  присутствует на фигуре  2 в точке 4 приема.

Сигналы 1,2 и 4,5 одинаковые и даны в разных масштабах для уточнения метода преобразования. Стрелками указано место увеличенного масштаба отображения.

На диаграмме не приводятся краевые искажения  отклонения  начала сигнала фотоприемника и передаваемого блока. Это один байт в интервале от 0…до 0xFE, и можно его считать как начало  или окончание сигнала фотодатчика. Этот байт учитывается программно измерительной системой [4]   .

На фигуре 4 представлена  принципиальная схема соединения блока UART c фотодатчиком с использованием  микросхемы 555ла3.

Для формирования функции «исключающее ИЛИ» применена распространенная микросхема 555ла3 с 4-мя элементами 2И-НЕ. Функцию «исключающее ИЛИ» формирует  включение всех ее элементов. Вполне возможно использовать и микросхему 555лп5, которая содержит четыре элемента «И-ИЛИ». В этом случае  задействуется один и не используется три элемента.

Питание всех компонентов выполняет шина USB компьютера. Потребляемый ток не более 100 миллиампер.

Для используемого типа USB-UART [5] максимально возможный блок передачи-приема составляет 1 кбайт (4096 байт). Для скорости 100 кбит в секунду время измерения составит около 0.4 секунды. При разделении фотопотока по 3…4 байта, получаем максимальное число возможного учета, а именно:   4096/(4+4)=512  пересечений.

В данном примерном расчете суммирование в 2-а раза означает, что  3…4 байта фотопоток проходит, а следующие 3…4 байта нет, т.е. это период пересечения. Абсолютная ошибка составляет один байт. В процентах это 1/4096(*100%)=0,02 %.

Оценим предельные параметры измерения для  мотора, который  рассчитан   на максимальную  работу до  12000 оборотов в минуту.  Следовательно,  выполняет в секунду 12000/60=200 оборотов. За 0.5 секунды это 100 оборотов. Таким образом,  предел измерения на данной скорости передачи и размере блока  превышает возможный предел для мотора  более, чем в 5 раз.

Приведенный пример расчета показывает, что точность измерения можно определить математически.

Точность измерения и пределы измерения можно поднять, если увеличить количество байт в блоке и увеличить скорость передачи. Оценить данный метод измерения можно путем   сравнения с аналогичными приборами и тахометрами.

В приведенной далее программе [4], для увеличения точности измерений,  используются метод накопления среднего значения и расчет дисперсии среднего значения.

Программное обеспечение, измеряющее количество оборотов по данному методу приведено в [4].  Программа поставляется с открытым исходным кодом и может быть реализована на любых языках программирования и операционных системах и  показывает принцип формирования  измерительного  сигнала и метод анализа.

Источники информации

- ИК датчик в счетчике оборотов двигателя (прототип): https://mysku.ru/blog/aliexpress/55718.html

- Интерфейсы UART:  https://musbench.com/e_digital/uart.html

- Инфрокрасный датчик. https://ru.aliexpress.com/store/product/1PC-Infrared-Barrie-Obstacle-Avoidance-Sensor-Module-For-Arduino-Smart-Car-Robot-Working-Voltage-3-3V/1939933_32818457434.html

- Программа, архив схем, текст программы и компилятора языка программирования    http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/uart_ik_tahometr_v1/test/tahometr_ot_uarta_v1.zip

- Адаптеры  UART https://ru.aliexpress.com/price/usb-uart-adapter_price.html