Формула изобретения.

Метод измерения скорости вращения лопасти посредством модуляции   известного блока данных  функцией «исключающее ИЛИ»,  включающий  управляющую систему на основе универсального компьютера, цифровой канал связи с блочной байтовой старт-стопной организацией передачи данных, схему сопряжения с логической функцией «исключающее или»   и оптическим датчиком  отличающийся тем,   что расчет скорости вращения  осуществляется в самом управляющем компьютере  по принимаемому блоку данных с байтовой старт-стопной структурой, а  передаваемый известный блок данных с  известным временем передачи передается по каналу связи на  логический элемент с функций «исключающее ИЛИ», непосредственно модулируется  импульсным сигналом,  содержащим информацию о скорости вращения,  и  сразу же возвращается как принимаемый блок,  при этом принимаемый блок данных уже  модулирован  и содержит информацию о скорости вращения с точной привязкой по времени к известному передаваемому блоку.