Формула изобретения.

Метод   приема синхронных данных старт-стопным интерфейсом,  включающий  управляющую систему на основе универсального компьютера, цифровой канал связи с блочной байтовой старт-стопной организацией передачи данных, схему сопряжения с триггером удвоения тактовых сигналов и триггером фиксации синхронных сигналов, управляющим коммутатором выбора кратных сигналов старт-стопного интерфейса;  отличающийся тем, что тактовый интервал  задается программой от интерфейса UART, а схемой  формируется фронт для фиксации бита от интерфейса SPI, и  данные от фронта фиксируемого бита передаются  в тактовый интервал приема интерфейса UART двумя возможными комбинациями, кратными двум тактам от  длительности задаваемого тактового интервала, при котором  тактовая  синхронизация обеспечивается  сигналом UART, и  принимаемый байт  всегда совпадает по длительности с  настройкой режима   сигнала UART.