Формула изобретения.

Сигнализация для  диагностики в шинной топологии интерфейса  1wire,  включающая  управляющую систему на основе универсального компьютера, цифровой канал связи с интерфейсом стандарта 1wire, схему разделения цифровых потоков интерфейса 1wire, схему сигнализации  на компараторе сравнения с опорным напряжением в половину напряжения питания и  индикаторные светодиоды;  отличающийся тем, что характеристикой исправной работы шины данных является контролируемое напряжение сигнализируемое  сигнальным светодиодом, которое  в рабочем и исправном  режиме цепи всегда имеет  импульсный характер наблюдения и соответственно  свечения сигнализации и тем самым диагностирует исправную работу шины данных, и при появлении неисправности постоянно низкий или высокий уровень наблюдения и соответственно свечения сигнализации,   и питающая шина формирует  напряжение питание,  которое при появлении  короткого замыкания и создании  неисправности датчиком не влияет  на состояние исходной схемы питания, а сигнализирует постоянным свечением сигнализации о неисправности с низким напряжением питания, и не создает аварийных токовых режимов появившимся неисправным элементам  диагностируемой цепи.