Формула изобретения.

Одновибраторный компенсатор искажений импульсных сигналов, создаваемых погонной емкостью линии интерфейса 1wire,  включающий  схему "Дарлингтона" на двух составных транзисторах, образующих электронный ключ,  управляемый одновибратор на биполярном транзисторе,  отличающийся тем,   что  уровень включения  одновибратора определяется составными транзисторами, и компенсация искажения сигнала из-за погонной емкости линии  осуществляется с уровня сигнала превышающий уровень логического нуля с помощью кратковременного замыкания электронного ключа шины 1wire  c шиной +5 Вольт на время определенное работой одновибратора  и входное сопротивление составных транзисторов электронных ключей имеет достаточно большое сопротивление, что  снижает влияние на работу линии интерфейса 1wire и создает возможность регистрации фронта информационного сигнала выше уровня логического нуля и на большем расстоянии.