Генеральному директору ОАО «НПО НИИИП-НЗик»

П.В. Заболотному

Ул. Планетная, 32

Г.Новосибирск, 630015

Разработка СВЧ системы контроля влажности зерна и других пищевых продуктов.

- Цель :  создать  влагомер зерна и других пищевых продуктов (сахар,  соль, крупы и т.д.) имеющий  доступную цену, объективную точность и достоверность измерения, измеряющий в реальном масштабе времени (до 10 секунд), минимальным весом и размерами.

- Методика:  измерение величины поглощения излучение диапазона СВЧ  в измеряемой среде.

- Состав системы: генераторы с фиксированными частотами и мощностью,  управляемый аттенюатор, приемники, вычислительное устройство для обработки получаемых данных.

- Зарубежные аналоги существуют.  Но фирмы их технические  подробности не раскрывают.

- Область применения: зерновое производство, обработка и хранения.

- Основные технические данные:

- диапазон  2.4ггц,  5.5 ггц;

- мощность излучения > 1мквт на эквиваленте нагрузки;

- размеры измеряемых сред  до 1-го кубического метра;

- питание 5в до 0.5а от аккумулятора  и возможность зарядки и  работы от USB-порта компьютера;

- интерфейс USB-2 и протокол доступа  с командами STA/AP (аналог UART для сом-портов) для чтения данных компьютером

-  отображение  данных – автономно  –  «знако-синтезирующий» индикатор;

-   полное отображение, обработка статистики и сопутствующей информации -  через компьютер и   usb-порт

- особенностью предлагаемого решения – использование  отечественной элементной базы  и, следовательно, выигрыш по стоимости.

- Данные об исполнителях:

Научный руководитель:

Игнатов Александр Николаевич, профессор, в.н.с., мастер-конструктор, к.т.н.  тел. 269-8255 te.sibsutis@gmail.com

Асп. Шабронов Андрей Анатольевич – ответственный исполнитель. Тс. +7 913-905-8839   shabronov@ngs.ru

С.н.с. Привалов Александр Федорович  – тест-драйв, испытатель и  наладчик. Тс. +7 913-477-4416

Подготовил 23-3-2015   Шабронов  А.А.

Адрес документа:    http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/kafedra_te_izm_h2o_n2/kafedra_te_izm_h2o_n2.doc