Распределение зон ответственности при эксплуатации DX6400

| Адрес документа: | http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/kmk_dx6400_var4/kmk_dx6400_var4.doc инд 2-46-4 |
| --- | --- |

На этапе пуско-наладки системы автоматического учета с использованием сканера dx6400  уточнились зоны ответственности:

- Настройка и эксплуатация контроллера Alfa-2, сканера DX6400, толкателя, осуществляется службой КИПа (контрольно измерительные приборы и автоматика):

- Не допускается данной службой любое изменение программного обеспечения на компьютере АРК-2.

- Разрешается только контролировать, получение информации на компьютере.  Точно определяются порты подключения в физическом смысле. Т.к. их 2е штуки и один подключен к сканеру, а второй к контроллеру.

- Все программные настройки сканера dx6400 и компьютера АРК-2 осуществляется службой ИТ (информационные технологии):

- не допускается данной службой аппаратное изменение сом-портов. Т.е. разъемы должны быть такие, какие подготовлены для работы со сканером и контроллером.

- Разрешается устанавливать программное обеспечение, конфигурировать сетевые протоколы  и прочие настройки связанные с алгоритмом работы системы учета.

- Фактом исправности системы сканирования, является отображение на мини-дисплее  считанного штрих-кода, и этот же код должен быть виден по программам приема данных с сом-порта:

- программа Genius  или test_mod или Гипертерминал

- Фактом исправности системы учета, является импульсный сигнал на 2ом СОМ-порту компьютера АРК-2. Необходимое условие для работы транспортера – это видный считанный код на dx6400 и импульсный сигнал компьютера, после обработки полученного кода системой учета.   Если код считался, а импульсного сигнала нет – это означает неправильную обработку и отсутствие учетных записей продукции.  Транспортер останавливается и выясняется причина.  Этой ситуацией должен заниматься специалист ИТ, а оказывать ему помощь, т.е. имитировать скан-коды должен специалист КИПа.

Вывод

- Главным в эксплуатации системы учета на   основе сканера dx6400 обязан быть специалист ИТ. А ему помогать в наладке должен КИПа.

18-11-2014  г. Новосибирск

Подготовил   Шабронов Андрей Анатольевич тс. +7  913-905-8839 shabronov@ngs.ru