- Линейный четырехточечный магнитометр  на UART-USB адаптере

А. А. Шабронов

Приведено описание схемы, конструкции и программы  магнитометра на четыре точки измерения, которые расположены в линию. В качестве чувствительного элемента применен магниторезистор [1,3], данные которого обрабатываются  с разрешением  24-е разряда  АЦП. Такая разрядность позволяет фиксировать широкий диапазон магнитных полей (МП) от уровня планеты Земля (0.1--1 Гаусс) до уровня современных промышленных неодимовых магнитов  с силой МП в несколько тысяч Гауссов.  Линейное расположение датчиков формирует данные для оценки  объемного распределения МП, что позволяет определить расположение магнитных силовых линий.  Магнитометр предназначен для работы  в системах контроля магнитных полей Земли [9], поиска ископаемых, в системах неразрушающего контроля,  контроля изделий с магнитными системами, в учебных, научных задачах   и т.п.

Ключевые слова: UART, магниторезистор, HX711, Forth.

- Адаптер  USB-1WIRE с регенератором сигналов

А. А. Шабронов

Приведено описание схемы адаптера стандарта USB-UART для работы с однопроводным интерфейсом 1WIRE  [1]. Основное отличие данного адаптера заключается в применении компаратора уровня сигнала шины 1WIRE с регенератором сигналов шины. Использование компаратора и регенератора позволяет достигнуть максимальной  дальности связи по шине  1WIRE путем компенсации потерь сигнала от наличия «погонной емкости» линии.