## Slide 1: Министерство образования новосибирской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»
Выпускная квалификационная работа
(Дипломная работа)
На тему: Моделирование и оценка зоны покрытия сетей LTE

## Slide 2: Введение
В последнее время потребность в высокоскоростной мобильной коммуникации очень выросла. Абоненты мобильных операторов нуждаются в возможности пользоваться интернет-сервисами, требующими высокой скорости соединения, такими как электронная коммерция, скачивание видео, видеоконференции и игровые приложения, не обременяя себя необходимостью проводного подключения своего переносного устройства к стационарным персональным компьютерам или к сторонним сетям Wi-Fi.Основными мотивирующими факторами для создания LTE сетей выступили необходимость в снижении задержки прохождения сигнала повышении скорости передачи данных, улучшении пропускной способности и дальности действия, а также снижение стоимости реализации.

## Slide 3: Принципы построения и функционирования сетей LTE
LTE включает в себя сеть радиодоступа (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, E-UTRAN) и усовершенствованное пакетное ядро (Evolved Packet Core, EPC).
EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) — усовершенствованный беспроводной интерфейс 3GPP (LTE). Это сеть радиодоступа, являющаяся заменой UMTS и HSDPA/HSUPA (сетей 3-го поколения, т.е 3G).
EUTRAN состоит только из eNodeB. Что является упрощением UTRAN, использующемся в UMTS и HSDPA/HSUPA. Узлы eNodeB взаимодействуют между собой через протокол Х2.
Сеть EUTRAN обеспечивает более высокую скорость передачи данных, малую задержку на обеих плоскостях управления и пользователя, бесшовное переключение и большее покрытие ячейки.
EPC (Evolved Packet Core) — усовершенствованное пакетное ядро. В него входят следующие компоненты: ММЕ, HSS, SGW и PGW.

## Slide 4: Основные технические характеристики стандарта LTE
Согласно требованиям к системе LTE, при радиусе соты в 5 км, все требования к спектральной эффективности, пропускной способности и работы с мобильными абонентами должны поддерживаться. При радиусе соты в 30 км допускается ухудшение в показателях производительности. Для обеспечения двунаправленной передачи данных между БС и МС технологией LTE поддерживается как частотный (FDD), так и временной дуплекс (TDD). Для частотного дуплекса определено 15 парных частотных диапазонов (частоты от 800 МГц до 3.5 ГГц), а для временного - 8. При этом, ширина радиоканала может быть различной. Допустимы следующие значения: 1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 МГц. В качестве систем множественного доступа в LTE используются OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) в нисходящем канале и SC-FDMA в восходящем канале.

## Slide 5: Анализ особенностей территориального проектирования
Прежде чем приступить к развертыванию сети, необходимо провести моделирование сети с целью решение следующих ключевых задач :
- частотно-территориальное планирование сети, обеспечивающее минимизацию внутрисистемных помех, максимальный охват территории с требуемым качеством передачи информации и ЭМС с существующими радиотехническими средствами;
- верификация характеристик действующей сети;
- оптимизация методов преобразования и передачи информации проектируемой сети;
- оптимизация параметров оборудования, предназначенного для работы в данной сети. Для решения перечисленных задач моделирования беспроводных сетей требуются следующие исходные данные :
- карта местности, необходимая для адекватного описания условий распространения сигналов в рассматриваемом регионе при использовании модели в компьютерных автоматизированных системах;

## Slide 6: Процесс планирования радиосетей
Существуют два основных варианта планирования сетей: с целью формирования максимальной площади покрытия или с целью обеспечения требуемой емкости. Эти задачи порой противоречат друг другу. Например, в городских условиях при высокой плотности абонентов зоны обслуживания базовых станций (БС) по площади гораздо меньше максимально возможной, но оптимизированы по пропускной способности. В сельской местности зачастую ситуация – противоположная, плотность абонентов – невысокая, и базовые станции устанавливаются на максимальном удалении друг от друга так, чтобы закрыть каждой БС максимальную территорию. Но и в том и другом случае оценивают как радиопокрытие, так и емкость сети для того, чтобы выявить в проекте сети факторы, ограничивающие ее характеристики.

## Slide 7: Вывод
Моделирование необходимо для того чтобы оптимально разместить оборудование обеспечить устойчивую и гарантированную работу сети в данной местности, выполняется в специализированных программах в которой можно задать возможные препятствия и в дальнейшем способствует предотвращению перемещения или изменению уже установленных точек доступа, улучшить покрытие путем конфигурирования настроек. Данные исследования позволяют выполнить полное проектирование сетей объекта, получить полную и оптимизированную спецификацию оборудования, провести дальнейшее проектирование и полного комплекса ИТ-инфраструктуры.