Ректору СибГУТИ

Служебная записка

Тема - к организации студенческой конструкторской лаборатории (СКЛ)

Перечень выполняемых текущих ОКР и НИЛ по НИЛ-10, кафедра ТЭ

( Тема, Выполнение, потребности, Заказчик, Сумма, Сроки, коммерческая оценка)

1. Удаленный измеритель температуры и влажности зерновых продуктов при

напольном хранении (термоштанга).

- Выполнено ОКР для температуры. Идет этап испытаний на объектах НСО

в зимний период. Выявлена критически низкая энергоемкость

используемых аккумуляторов(литий-ионных).При >15гр.Ц требуется другие

энергоисточники. Проводятся исследовния: в направлении замены на

топливные элементы или что то, из альтернативной технологии.

Например, литиево-титановые аккумуляторы.

Для измерения влажности требуются микро-генераторы приемники и анализаторы

класса DSR(цифровые)  диапазона 100мгц..30ггц.Уточняются поставщики.

- ООО=Агромонтаж=, 50..500 тыс.руб, 2021

Коммерческая оценка темы:

Минимальная прибыль: не более 50 тыс.руб. Если  заказчиков до 10 в год.

- имеются аналоги по теме. г.Рязань ООО=Контакт= г.Таганрог ООО=Грейн=;

- тема имеет публикации в печати, может дублироваться и есть аналогичные поставляемые комплектующие;

- тема построена на зарубежных комплектующих. Отечественные комплектующие дороже в 5..10раз;

- тема металлоемкая и выполняется сторонними организациями;

Средняя прибыль: до 500 тыс.руб  если потребность измерителей составит до 100 заказчиков в год.

Высокая прибыль: до 5 млн.руб  если потребность до 1000 заказчиков в год.

Прилагается презентация ООО _Агромонтаж на конкурс НСО по теме(разрешение получено).

2. Модернизация термометрии силосов хранения зерна для быстрой диагностики

не квалицифицированным обслуживающим персоналом.

- выполнено ОКР, выполнен шеф-монтаж 30% и проведена проверка системы

диагностики на обслуживающем персонале. Подтверждена эффективность метода.

Особенность элеваторов, в зимний период, работы по модернизации затруднены, т.к.

зерно на хранении. Силоса заполнены. Перевалка технологически и экономически

не оправдана. Завершение работ планируется при температурах более 0 гр.Ц

- ООО=Тогучин-агро=, 50...150 т.руб. 2021

Коммерческая оценка темы:

Минимальная прибыль: не более 50 тыс.руб  заказчик 1-2.

-  имеются конкуренты по теме. г.Рязань ООО=Контакт= г.Таганрог ООО=Грейн= и много других в том числе и местных производителей;

-  тема имеет публикации в печати;

-  тема построена на зарубежных комплектующих;

-  тема имеет большое количество электромонтажных работ и требует привлечение электромонтажников;

Средняя прибыль: до 500 тыс.руб  если заказчиков  до 10 в год.

Высокая прибыль: до 5 млн.руб  если потребность до 100 заказов в год.

Подготовил инженер НИЛ-10, ст.пр. Шабронов Андрей Анатольевич тс+7-913-905-8839 shabronov@ngs.ru

Электронный каталог документа http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/plan_365k/

файл                         НИЛ-10_на_2021год.txt(doc)

в каталоге    /analogi - приведенные аналоги и презентация заказчика на конкурс

Смотреть в разделе Портфолио на сайте СибГУТИ страницу автора.

28.12.2020