## Slide 1: КУРСОВОЙ ПРОЕКТ "Расчет многокаскадного усилителя с ООС"

## Slide 2: 1 Исходные данные к проекту
Дополнительные данные (получить из EWB)
Для БТ: h21E
Для ПТ: ID0, UGS0

## Slide 3: 2 Обязательная структура усилителя (без цепи ООС)
Порядок индекса резистора:
название электрода - E, C, B, D, S, G
№ каскада,
№ резистора, если их больше одного.
ПРИМЕРЫ: RE2, RB11 и т.п.
Ожидаемый тип ООС – последовательная по напряжению
Notes: Объяснить – почему не получится с двумя каскадами.

## Slide 4: 3. Общий порядок "бумажных" действий.
1. Исходные данные: SS, uH.MAX, RH.
после анализа SS получили ESS, RSS,
получили KU.NOM = UH.MAX/ESS,
приняли в схеме βОС = 1/KU.NOM.
2. Выбор конфигурации, исходя из значений:
RSS, KU.NOM, RH.
3. Расчет схемы - получение: KU0, RIN, ROUT
Creative actions – finished!!!
4. Расчет показателей для схемы c ООС:
KU0.ОС, RIN.ОС, ROUT.ОС, KUH.ОС
5. Расчет отклонений:
δOC, δOUT, δIN, δNOM.XX, δNOM.H.

## Slide 5
5. Чертеж схемы усилителя в EWB (1).

## Slide 6
5. Чертеж схемы усилителя в EWB (2).

## Slide 7: "Быстрая" оценка KU0

## Slide 8: 6. Неизбежное отклонения значения KU0.ОС
Ожидается при KL=OCKUO∞
Реально будет
Чем больше KU0 по сравнению с KU.NOM, тем ближе между собой значения KU0.OC и KU.NOM:
KU.NOM – то, что ожидалось,
KUO.OC – то, что получилось.

## Slide 9: 7. Быстрая оценка порядка отклонения KUO.OC от KU.NOM
Если KU0 = N∙ KU.NOM
Требования в КР:
Для того, чтобы это получилось, нужно хотя бы:
или

## Slide 10: 8. Выводы по значению KUO после его расчета.
Если значение KU0 не превышает значение KU.NOM хотя бы в 20 раз,
условия задания не выполняются!!!

## Slide 11
9. Неизбежное отклонения значения KUR.ОС
Ищите "слабое" место на входе или выходе
Где сильнее "садится" сигнал:
входной от ESS при подключении усилителя,
выходной при подключении RH.

## Slide 12
Принципы выбора конфигурации

## Slide 13
10. Исходные данные в общем виде
1) Всего каскадов – 3,
2) Один каскад – с ОК (ЭП),
3) Каскад с ОК не может быть входным.
ВЫВОДЫ
1) Всего может быть 8 сочетаний УК.
2) Каждое сочетание – УН с правильным типом ОС.
3) Ряд сочетаний можно сразу отбросить по очевидным причинам, исходя из численных значений показателей работы отдельных типов УК.
4) Выбор из оставшихся типов происходит с учетом требуемого значения KU.NOM , RSS и RH.

## Slide 14
11. Общая структура многокаскадного усилителя

## Slide 15
12. Структура ОЭ-ОЭ-ОК

## Slide 16
13. Структура ОЭ-ОК-ОЭ

## Slide 17
14. Структура ОИ-ОЭ-ОК

## Slide 18
15. Структура ОИ-ОК-ОЭ

## Slide 19: РАСЧЕТ ТОКА ПОКОЯ ВЫХОДНОГО КАСКАДА УК3 И СОПРОТИВЛЕНИЙ В ЦЕПИ ООС

## Slide 20
16. Основа для выбора IOP.3 и ROC.

## Slide 21
17. Расчет RE12 и коррекция ROC.

## Slide 22
АНАЛИЗ ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ УК
Цель – выбор значений:
RC для УК-ОЭ,
RE для УК-ОК,
RD для УК-ОИ.

## Slide 23: 18. Исходные данные для выходной цепи ОК (ЭП)
Notes: Объяснить на примере

## Slide 24
19. Исходные данные для выходной цепи ОЭ

## Slide 25
20. Исходные данные для входной цепи ОИ

## Slide 26
РАСЧЕТ КАСКАДА С ОИ-ПТ

## Slide 27
21. Каскад с ОИ-1
1) RS1 определили из ROC (см. №17)
2) ID.OP определили из уравнения
3) Определение RD см. №20
4) Определение крутизны и KU

## Slide 28
22. Каскад с ОИ – 2 (почему он может быть лучше?)
2) Можно увеличить
общее значение RS1=RS11+RS12
1) RS12 определили из ROC (см. №17)
4) Согласно №20 можно увеличить значение RD1
3) При этом уменьшится значение ID.OP и крутизны SOP , НО
Если рост значения KU будет хотя бы на (15 – 20)% больше, чем в №20 то такая схема имеет смысл.
Все эти действия имеют смысл,
только если выбрана структура №15

## Slide 29
23. Что можно посоветовать для расчета каскада с ПТ?
1. Каскад с ПТ входной, поэтому рассчитывается последним:
уже известно значение RH1 = RIN2,
уже известно значение KU2KU3,
известно, что KU1KU2KU3, должно быть ≥ 20KU.NOM.
2. Можно определить минимально допустимое значение KU1:
3. Выбирается значение ROC ≈(3  5)RH , не меньше ~ 3kΩ
выбирается значение RS1 = ROC/KU.NOM,
если после расчетов получилось RD1 < RIN2, а KU1 небольшой, то можно увеличивать ID1.OP,
все увеличение RS1 уже "прячется в RS11 под СS1