## Slide 1
БАЗОВЫЕ
ПОНЯТИЯ
ЭЛЕКТРОНИКИ

## Slide 2
1 . Источник напряжения (ИН)
Выводы:
у идеального ИН: RS=0 и UH=ES ,
у реального ИН: RS≠0 и UH<ES ,
чем сильнее условие RS<<RH , тем ближе к идеальному,
чем ближе к идеальному, тем меньше "потери" ES  UH
Идеальный
Реальный

## Slide 3
2 . Свойства реального ИН
RS – это сопротивление (свойство), а не явный резистор
Для одного и того же реального ИН; ES=const , RS=const:
чем меньше RH , тем меньше UH ,
чем меньше RH , тем больше IH , при КЗ IH=ES/RS.
Понятие "нагрузка" связано с током:
чем меньше RH , тем больше нагрузка
Идеальная нагрузка – ее отсутствие: RH  ∞ (обрыв, ХХ)

## Slide 4
Неправильно!!!
3 . Типовая ошибка измерения I и U в реальном ИН с реальной нагрузкой
Раздельное измерение напряжения в режиме ХХ и тока при подключении нагрузки приводит к ошибке, т.к. UH < ES
Сопротивление RS никогда "не видно" оно "спрятано" в ИН
Возможности ИН можно определить только при совместном измерении!!!

## Slide 5
4 . Резистивный делитель напряжения
Для любых двух резисторов ,подключенных к ИН
Эти формулы будут использованы
при расчете усилительных каскадов!!!

## Slide 6
5 . Источник тока (ИТ)
Выводы:
у идеального ИТ: RS  ∞ и IH=IS ,
у реального ИН: RS ≠ ∞ и IH<IS ,
чем сильнее условие RS>>RH , тем ближе к идеальному,
чем ближе к идеальному, тем меньше "потери" IS  IH
Идеальный
Реальный

## Slide 7
6 . Взаимные преобразования ИН ↔ ИТ
Любой источник электрической энергии можно представить, как в виде ИН, так в виде ИТ
При любом представлении источник имеет одинаковое RS .
измерение вольтметром в режиме ХХ дает значение ES ,
измерение амперметром в режиме КЗ дает значение IS ,
Реальный ИН
Реальный ИТ
Представление делают из соображений наибольшей близости к идеальному типу источника.

## Slide 8
Расчеты тока и напряжения в диоде для СТ

## Slide 9
7. Подключение ИН к диоду (1)

## Slide 10
8. Подключение ИН к диоду (2)

## Slide 11
9. Уравнение выходной цепи и нагрузочная прямая

## Slide 12
Основные свойства биполярных транзисторов
(БТ, BJT – Bipolar Junction Transistor)

## Slide 13
10. Структура и УГО БТ

## Slide 14
Отсечка – переходы Б-Э и Б-К закрыты (Upn < 0.7B)
IOUT ≈ 0, преобразования входного сигнала НЕТ!!!
1 – pn-переход эмиттер-база
2 – собственно база
3 – pn-переход коллектор-база
11. Режимы работы БТ
Насыщение – переходы Б-Э и Б-К открыты (Upn ≈ 0.7B)
IOUT ≈ EK/R, преобразования входного сигнала НЕТ!!!
Активный – переход Б-Э открыт (Upn ≈ 0.7B),
переход Б-К закрыт (Upn < 0.7B)
IOUT = KIIIN , преобразование (усиление) входного сигнала

## Slide 15
Для любого прибора и схемы:
ток, втекающий в прибор (схему) – положительный
ток, вытекающий из прибора (схемы) – отрицательный
12. Направление токов БТ в активном режиме
IЭ = IK + IБ
Это всегда выполняется, т.к. это – закон Кирхгофа
В активном режиме IБ << IЭ , IБ << IK
При расчете усилительного каскада с активным режимом БТ
IЭ ≈ IK

## Slide 16
13. Знаки напряжений БТ в активном режиме
Знак напряжения – относительно 1-го вывода в индексе
В активном (усилительном) режиме обязательно
должны соблюдаться условия для
знаков напряжения и
знаков (направлений) тока.
Иначе режим перестает быть активным и усиление прекращается

## Slide 17
14. Схемы включения БТ – ОБ, ОЭ, ОК

## Slide 18
15. Схемы включения БТ – ОК, ОЭ-2
Общим называется электрод, имеющий
нулевой потенциал по переменному току

## Slide 19
16. Коэффициенты передачи постоянного тока в БТ
IЭ = IK + IБ
< 1
 >> 1
Для абсолютного большинства БТ
0.98 <  < 0.999
50 <  < 1000

## Slide 20
17. Связь между параметрами  и 
IЭ = IK + IБ
Технология производства БТ определяет значение !!!
Значение  – уже, как получится
При изменении  от 0.995 до 0.999 (на ~ 0.5%)
значение  изменится от ~200 до ~1000 (в 5 раз!!!)

## Slide 21
18. Коэффициенты передачи переменного тока в БТ
iЭ = iK + iБ
KI(ОБ) = h21B < 1
В режиме усиления переменный ток должен
сохранять одно и то же направление!!!
KI(ОЭ) = h21E >>1

## Slide 22
19. Связь между:  и h21B,  и h21Е
При проведении Л.Р. и выполнении КР значение h21E всегда будет измеряться!!!
В принципе эти пары коэффициентов относятся к различным процессам и даже могут иметь немного различные значения.
Этими различиями можно пренебречь и считать численные значения одинаковыми, т.е.  ≈ h21E ,  ≈ h21B

## Slide 23
20. Усиление по току в схеме с БТ
IK = IБ – постоянный режим
Сумма постоянного и переменного токов в каждом выводе сохраняют одно и то же направление!!!
Физика работы БТ объясняет только усиление по току!!!
Оно будет иметь место даже при нулевых сопротивлениях.
iK = h21E iБ – усиление входного сигнала
KI = 

## Slide 24
21. Усиление по напряжению в схеме с БТ
uIN = iБRIN
Для усиления по напряжению во входной и выходной цепи должны быть сопротивления.
Во входной цепи оно и так физически есть – RIN .
iK = h21E iБ
В выходной цепи нужно ставить резистор – RК .
uOUT = iKRIK

## Slide 25
22. СВХ и нагрузочная прямая

## Slide 26
23. Характеристики БТ в схеме с ОЭ