## Slide 1: УСИЛИТЕЛИ (основные понятия)

## Slide 2: 1. Возможные сокращения для индексов - 1
Выводы биполярного транзистора
с(C) – (collector) – Коллектор,
b(B) – (base) – База,
e(E) – (emitter) – Эмиттер,
Выводы полевого транзистора
d(D) – (drain) – сток,
g(G) – (gate) – затвор,
s(S) – (sourse) – исток,
Источники напряжения/тока, как входной сигнал
SS – (Signal Source) – ESS, ISS, RSS
AC – переменное напряжение/ток,
DС – постоянное напряжение/ток
Notes: Послать отдельно!!!

## Slide 3: 2. Возможные соответствия в индексах - 2
h-параметры
h21E – h21Э,
h21B – h21Б,
Функциональные обозначения
in – вход,
out – выход,
AMP (Amplifier) – усилитель,
VT – транзистор,
ER (Emitter Repiter) – ЭП (Эмиттерный Повторитель),
OP (Operating Point) – Рабочая Точка или Покой

## Slide 4: 3. Основные понятия об усилении
УСИЛЕНИЕ – процесс создания сигнала от некоторого источника энергии (ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ)
в результате воздействия на него другого источника энергии ИСТОЧНИКА ВХОДНОГО СИГНАЛА.
СИГНАЛ – процесс изменения физической величины во времени.
Электрический сигнал – U(t), I(t).
УСИЛИТЕЛЬ – устройство для реализации
процесса усиления.

## Slide 5: 4. Энергетический аспект усиления
Р0 – общая мощность, потребляемая источником питания
PIN – мощность, потребляемая источником сигнала
РН(POUT) – полезная мощность, отдаваемая в нагрузку
Источник питания
Источник входного сигнала
коэффициент усиления по мощности
коэффициент полезного действия

## Slide 6
Основные требования к усилителю
5. Общая структура усилителя
2) Закон преобразования сигнала –
близок к линейному.

## Slide 7
По усиливаемой электрической величине
6. Классификация усилителей
1) УМ –усилитель, отдающий в нагрузку требуемую мощность при заданной величине входного сигнала
усилители напряжения (УН)
усилители тока (УТ)
усилители мощности (УМ)
2) для УН допустимо значение KI <1
3) для УТ допустимо значение KU <1

## Slide 8
7. Комплексные представления величин
Корректные обозначения для коэффициентов усиления отражают их зависимость от частоты
Корректные обозначения для сопротивлений отражают наличие в них реактивных элементов L,C

## Slide 9
8. Соглашение об обозначениях
1) Пока (!!!) работа усилителя рассматривается:
в режиме постоянного тока,
в рабочей области (полосе, диапазоне) частот.
2) Сопротивление нагрузки – чисто активное ZH = RH
Следствия:
все сопротивления активные (только R)
все величины реальные (не комплексные!)
Индекс "МАХ" тоже будем опускать!

## Slide 10
9. Что является коэффициентом усиления?
Главное условие работы схемы, как усилителя

## Slide 11: 10. Усилитель и трансформатор
УТ и понижающий ТР: А2 > A1 (у ТР всегда V2 < V1)
УН и повышающий ТР: V2 > V1 (у ТР всегда A2 < А1)
У усилителя могут быть одновременно A2 > A1 и V2 > V1
А могут и не быть, но обязательно будет A2V2 > A1V1

## Slide 12
11. Усиление при различных схемах включения БТ
Схема с ОЭ
Схема с ОК
Схема с ОБ

## Slide 13
1) Источник питания ЕС всегда рассматривается, как
идеальный источник (генератор) постоянного напряжения.
2) Источник входного сигнала в общем случае – это реальный источник переменного напряжения (ESS)/тока(ISS), имеющий внутреннее сопротивление RSS.
12. Источники энергии для усилителя

## Slide 14
13. Представление усилителя для источника входного сигнала
Источник сигнала воспринимает усилитель, только как нагрузку в виде сопротивления.
Этим сопротивлением является входное сопротивление усилителя RIN (ZIN)
При передаче энергии от реального источника сигнала на вход усилителя всегда будут потери
существуют потери.

## Slide 15
14. Представление усилителя для нагрузки
Для нагрузки усилитель – это реальный источник сигнала с внутренним сопротивлением
Этим сопротивлением является выходное сопротивление усилителя ROUT (ZOUT)
При передаче энергии с выхода усилителя в нагрузку всегда существуют потери.

## Slide 16: ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЯ

## Slide 17
15. Полная эквивалентная схема усилителя напряжения/тока
Усилитель напряжения
Усилитель тока

## Slide 18
16. Полная эквивалентная схема преобразователя I  U и U  I
Преобразователь I  U
Преобразователь U  I

## Slide 19
17. Основные показатели работы усилителя
(Без учета частотных и линейных свойств!!!)
Независимо от схемы включения (ОБ, ОЭ, ОК) показателями усилителя являются:
входное сопротивление RIN ,
выходное сопротивление ROUT .
Коэффициенты передачи KU0 , KI0 , KS0 , KR0 –
это функции от RIN, ROUT , h21E
Самый распространенный в использовании
коэффициент передачи – KU0
(в т.ч. в данном курсе!!!)

## Slide 20
18. Расчетные формулы для показателей работы усилителя
Только для схемы с ОЭ (основной усилительный каскад!!!)
(Без учета частотных и линейных свойств!!!)
Входное сопротивление (без учета цепи для режима DC!)
Выходное сопротивление
Коэффициенты передачи

## Slide 21
19. Снижение значений KПЕР в реальных условиях
При работе в реальных условиях к усилителю подключены:
со стороны входа – ИВС с сопротивлением RSS
со стороны выхода – нагрузка с сопротивлением RH
потери энергии при согласовании (передаче) на входе
потери энергии при согласовании (передаче) на выходе
В большинстве случаев рассматривается передача напряжения, поэтому индекс (U) у KIN и KOUT будем опускать

## Slide 22
20. Идеальные условия для усиления напряжения
К чему надо стремиться при разработке УН?
Коэффициент усиления в реальных условиях
идеальные условия KU = KU0
генератор напряжения на входе (не бывает!)
режим ХХ на выходе – а это бывает
большое значение RIN
малое значение ROUT
!!! Действия по увеличению RIN и уменьшению ROUT
всегда приводят к уменьшению KU0

## Slide 23
*21. Идеальные условия для усиления тока
Режим КЗ на выходе только для переменной составляющей!!!
Коэффициент усиления в реальных условиях
идеальные условия KI = KI0
генератор тока на входе
режим КЗ на выходе
К чему надо стремиться при разработке УТ?
малое значение RIN
большое значение ROUT

## Slide 24: Экспериментальное определение показателей работы усилителя

## Slide 25
22. Универсальная схема с недостатками
ВСЕ ПРИБОРЫ – в режиме AC!!!
1) По объективным причинам (каким?) создание идеальных условий на входе – невозможно!!!
Поправки для реальных схем
2) Измерение внутреннего сопротивления ИВС с использованием режима КЗ очень опасно!!!
3) Для оперативных измерений показателей работы УН нужно обходиться вообще без амперметров!!!

## Slide 26
23. Измерения и расчеты в универсальной схеме
Непосредственно по результатам измерений можно определить только:
значения RSS , RIN , и ROUT ,
коэффициенты передачи в реальных условиях (KU , KI , KS , KR),
коэффициенты передачи в режиме ХХ на выходе (KU(XX),KI(XX), KS(XX), KR(XX)),
потери по I и U на входе и выходе (KIN(U) , KOUT(U) , KIN(I) , KOUT(I)).
Значения KUO , KI0 , KS0 , KR0 можно определить только косвенно
Положения ключей и выбор приборов для измерений
нужно будет определять самостоятельно!!!