## Slide 1: Режим постоянного тока при усилении переменного сигнала (режим покоя, рабочая точка, OP)

## Slide 2
1. "Несоответствие" полярностей сигнала и условий для БТ
Входной и выходной сигнал должны быть знакопеременными.
Токи и напряжения в БТ не должны менять знак.

## Slide 3
2. Реализация знакопеременности в приращениях
Уравнение выходной цепи
Пределы изменения UC = UOUT
Пределы изменения IC = IOUT
Если при отсутствии сигнала UC=UC.OP > 0, IC=IC.OP > 0,
то знакопеременный сигнал может создавать приращения:
+ΔUC.MAX = EC – UC.OP , –ΔUC .MAX= –UC.OP
+ΔIC.MAX = EC / RC – IC.OP , –ΔIC .MAX= –IC.OP

## Slide 4
3. Знакопеременное приращение тока
при постоянном направлении (знаке)
OP (Operating Point) – рабочая точка
IC.OP – постоянный ток покоя в отсутствии входного сигнала
Нельзя создать в выходной цепи IC = ±2мА!!!
При наличии IC.OP = 3мА можно создать знакопеременное приращение = ±2мА, ток IC останется >0.

## Slide 5
4. Знакопеременное приращение напряжения
при постоянном знаке
UC.OP – постоянное напряжение покоя
в отсутствии входного сигнала
Нельзя создать в выходной цепи UC = ±2B!!!
При наличии UC.OP = 5B можно создать знакопеременное приращение = ±2B, напряжение UC останется >0.

## Slide 6: Рабочая точка – это совокупность значений
5. Общие принципы задания ОР (РТ) для УН на основе БТ
IC.OP – задается определенным способом IC.OP – всегда первично!!!,
UC.OP – определяется из уравнения выходной цепи
Цепь коллектора всегда выходная!!!
Ток DC задается в другой цепи и передается в цепь коллектора
по законам передачи тока в БТ
Для БТ существуют два варианта задания IC.OP:
задание IB.OP – используется свойство: IC= β ∙IB (>>IB)
задание IE.OP – используется свойство: IC =  ∙IE (≈ IE)
Уравнение выходной цепи для постоянного тока

## Slide 7: Для всех типов БТ и любого отдельного экземпляра
6. Воспроизводимость значений  и β для БТ
Для различных экземпляров БТ одного типа
Для различных типов маломощных БТ
В справочной литературе приводят диапазон
В программах моделирования, обычно используют HOM
Это соответствует
ВЫВОД!!!
При задании режима DC лучше использовать значение

## Slide 8
СХЕМА С ФИКСИРОВАННЫМ ТОКОМ ЭМИТТЕРА (ФТЭ) , она же С ФИКСИРОВАННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ НА БАЗЕ (ФНБ) она же С Н-СМЕЩЕНИЕМ (по внешнему виду) она же СХЕМА ШИ (автор)
ОСНОВНАЯ СХЕМА УК НА БТ

## Slide 9
7. Логика получения конечной схемы.
Общая задача: получить IC.OP ≈ IE.OP (≈1)
НО!!!
Можно использовать общее для всех БТ значение
UBE ≈ 0.7B
Простейший и самый надежный способ – закон Ома
Техническая задача: получить UE.OP , которое не зависит от параметров конкретного БТ - 

## Slide 10
8. Получение конечной схемы.
Напряжение покоя на базе – уравнение БД
Напряжение покоя на эмиттере
Ток покоя эмиттера – закон Ома
Ток покоя коллектора – уравнение БТ
Напряжение покоя на коллекторе – уравнение выходной цепи

## Slide 11
9. Допущения для схемы с Н-смещением.
Анализ схемы – 4 этапа.
не учитывается что к БД подключена база БТ
полагается, что UBE = 0.7B – это физическая константа
это просто закон Ома
полагается, что  = 1

## Slide 12
10. Допущение независимости БД от БТ.
Тогда, хотя бы должно быть
Полная "независимость" БД будет, если IB.OP = 0
Но IB.OP не может быть = 0, т.к. IС.OP = β∙IB.OP!!!
Это условие достигается при
достаточно нормальный результат при

## Slide 13
*11. Пример влияния β на "независимость" БД.
3) Вариант решения: RB1=72k, RB2=9k.
Пока ясно только то что RB1 ≈ 8RB2 , но вариантов  ∞
1) β = 50; для IC.OP=2mA нужно IB.OP=40мкА,
2) β = 500; для IC.OP=2mA нужно IB.OP=4мкА.
Задача:
Получить IC.OP ≈ IE.OP = 2mA, EC = 12B.
Выбираем (пока произвольно) RE = 0.3kOm
Ток через БД в предположении независимости IBD≈150мкА.
Для БТ с =500 – хорошо, для БТ с =50 – плохо!!!

## Slide 14
*12. Как выбирать значение RЭ?
Основной фактор, характеризующим стабильность рабочей точки – это стабильность тока покоя IC.OP.
Исходная формула, определяющая значение тока покоя.
Это точное равенство без всяких допущений!!!
Выводы
1) Чем больше значение RE, тем меньше значение IE.OP зависит от ΔUB.OP
2) Чем больше значение RE, тем большая часть напряжения в выходной цепи используется на "бесполезное" падение напряжения IE.OP∙RE
Значение RE=0.1∙RC – разумный компромисс между (1) и (2)
С учетом допущений
Что входит в нестабильность ΔUB.OP, которое переходит в ΔIC.OP
зависимость работы БД от значения ,
зависимость UBE от tOC.

## Slide 15
13. Анализ схемы с Н-смещением
Проверка (1): иначе отсечка
Проверка (2): иначе насыщение
Проверки на принципиальную (!) неработоспособность

## Slide 16
14. Дополнительные проверки после анализа схемы
Проверка на независимость БД.
должно быть <<
Проверка на активный режим
Проверка на размах выходного напряжения
для БТ усилительный режим начинается с UСE ≥ 1B
"вниз"
"вверх"

## Slide 17
15. Синтез схемы с Н-смещением – (1)
Что будет задано в МУ Л.Р.
значения EС и тип БТ, т.е. βNOM
значение n < 1 в UС.OP = n∙EC
Возможно: самостоятельный выбор значения IС.OP (1  5)мА
так будем принимать везде, кроме КР
В Л.Р. №1 n=0.4

## Slide 18
16. Синтез схемы с Н-смещением – (2) – расчет БД
Основное уравнение
Дополнительное условие, обеспечивающее независимость БД
После решения системы (4) и (5), усилитель рассчитан.
Соблюдение (5) на уровне RBD ≤ 0.1RE – очень хорошее!!!
Соблюдение (5) на уровне RBD ≥ 0.3RE – сомнительное!!!

## Slide 19
*17. Переход к стандартным значениям резисторов из Е24
По совокупности "стоимость – точность" самым распространенным является ряд Е24 (24 значения).
Большее значение коэффициента усиления получается при округлении :
RB1 – в сторону уменьшения,
RB2 – в сторону увеличения.
В реальных схемах резисторы не могут иметь произвольных значений, а только вполне определенные из ряда.
После полного расчета значения всех резисторов выбираются из ближайших значений ряда Е24 и проводится окончательный анализ схемы для проверки.
Номинал любого сопротивления
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0,
3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
R = E10N (N – целое, ≥0).
Значения E:

## Slide 20
Рекомендация!
После расчета RB1 и RB2 сразу определить значение RBD=RB1||RB2,
т.к. по всем дальнейшим расчетам потребуется только это значение, а не отдельные составляющие
*18. Эквивалентное сопротивление БД
RBD=RB1||RB2 - это уже сопротивление, а не резистор.
Приводить к Е24 – не нужно!!!