## Slide 1
РЕЖИМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
(усиление сигнала)

## Slide 2
Схема с блокирующим конденсатором
(основной усилительный каскад на БТ)

## Slide 3
1. Принципиальный недостаток схемы с Н-смещением
Для совмещения стабильности работы и малых потерь напряжения в выходной цепи целесообразно принимать
RE ≥ 0.1RC.
Это означает, что даже при идеальном источнике и отсутствии нагрузки можно получить значение KU0 ≤ 10
Это очень мало!!!

## Slide 4
2. Повышение значения KU0
В режиме DC сопротивление в цепи эмиттера RE
должно быть достаточно большим!!!
В режиме AC сопротивление в цепи эмиттера
должно быть достаточно малым!!!
по крайней мере в рабочей полосе частот
Значение CE выбирается очень большим –
сотни мкФ!!! (330  680)мкФ

## Slide 5
3. Аналогичность цепей эмиттера у схем ФТБ и ФТЭ
Внутреннее сопротивление rE имеется в любом БТ – это его свойство
Общее сопротивление в цепи эмиттера в схеме с ФТЭ
с конденсатором CE: REΣ(ФТЭ) ≈ rE +(RE\\XC) ≈ rE
RE(ФТБ) = rE
без конденсатора СЕ: REΣ(ФТЭ) = rE+RE ≈ RE

## Slide 6
*4. Пример для реального значения CE
IC.OP = IE.OP = 2мА, f=100Гц, CE=680мкФ
получаем для типовых значений
На более высоких частотах условие XC << rE соблюдается еще лучше

## Slide 7
5. Значение KU0 в схемах ФТБ и ФТЭ
Значение KU0 в обеих схемах
Значение ХС ≈ 0 по сравнению с rE

## Slide 8
6. Влияние схемных резисторов на RIN
Собственное сопротивление БТ rIN в обеих схемах
В схеме с ФТБ
В схеме с ФТЭ
Резисторы, создающие режим DC, всегда уменьшают значение RIN.

## Slide 9
7. Что означает уменьшение RIN?
ИВС всегда реальный, т.е. RSS ≠ 0
усиливается только напряжение uIN
В обеих схемах
Чем меньше RIN , тем меньше KIN , т.е. больше потерь при передаче
В схеме с ФТБ влиянием RB еще можно пренебречь по сравнению с rIN
В схеме с ФТЭ влияние RBD может оказаться заметным.

## Slide 10
8. Влияние схемных резисторов на ROUT
Чем больше RC , тем больше KU0 ,
но и тем больше потери при передаче напряжения в нагрузку.
В обеих схемах

## Slide 11
RC и RH – сопротивления (физические свойства),
все остальные – схемные резисторы, все С – схемные конденсаторы
Собственно усилитель –
во внешней "рамке"
9. Полная схема усилительного каскада
Назначение СIN и COUT – "изоляция" режима DС по входу и выходу
Назначение СE – увеличение значения KU0 .
Значения всех С выбираются такими, чтобы в области НЧ XC ≈ 0
(по сравнению с другими сопротивлениями в их цепях!!!)
KU0 , RIN и ROUT – относятся к тому,
что во внутренней "рамке"

## Slide 12
10. Показатели работы каскада с ОЭ
Все показатели работы (кроме частотных) определяются после расчета схемы по постоянному току.
Коэффициент усиления
Входное сопротивление каскада
Выходное сопротивление каскада
Notes: Все показатели определяются резисторами. Из координат РТ определяющим по "физике" является ток

## Slide 13
11. Изменение положения РТ при изменении параметров схемы
Notes: Все показатели определяются резисторами. Из координат РТ определяющим по "физике" является ток

## Slide 14
Синтез
усилительного каскада с учетом дополнительных требований.

## Slide 15
Требования, вызываемые нагрузкой.

## Slide 16
Это связано с тем, что в области малых токов может сильно упасть значение h21E (это физика БТ, в схеме ее не видно!):
нарушается принцип "независимости" БД,
значение RIN уменьшается по сравнению с расчетным.
12. Снижение уровня "произвольности" выбора IC.OP и RC
Предыдущие положения при синтезе:
1) значение UC.OP ≈ (0.4 ÷ 0.5)EC ,
2) значение IC.OP = (1  5)мА
Для всех последующих задач (включая КР!):
оставляем только условие
IC.OP ≥ 1мА
При расчетах это никак не проявляется но сразу дает себя знать в реальных схемах!!!
Если при расчетах (в КР!) оказывается, что требования к нагрузке допускают IC.OP < 1мА и даже << 1мА
см. условие!!!

## Slide 17
Расчет IC.OP (вместо выбора 1÷5 мА)
Далее – известный алгоритм синтеза УН в режиме DC
13. Типовые требования к выходному сигналу
УН должен обеспечить выходное напряжение
не менее uH.MAX на нагрузке не менее RH
1) при положительной полуволне ток IC может увеличиваться
от IC.OP до
2) при отрицательной полуволне ток IC может уменьшаться
от IC.OP до 0 .т.е. не более, чем на величину IC.OP
Запас (1.5  2) делается потому, приближение к области отсечки с IC = 0 вызывает сильные искажения
Notes: Пример для КР!!!

## Slide 18
14. Реальные пределы приращения тока относительно IC.OP.
Приближение к областям отсечки и насыщения вызывает очень сильные искажения сигнала еще до появления ограничений
Отсюда и требования к запасу:
IC.OP =(1.5  2)ΔIC.MAX= (1.5  2)iH.MAX.

## Slide 19
Требования к получению "большого" значения KU0

## Slide 20
15. Пути увеличения KU0
Исходя из выражения, для KU0, есть два способа:
уменьшение rE , следовательно и RIN
рост потребления мощности в режиме DС и снижение к.п.д.
Вывод:
При заданном значении uH.MAX можно повышать значение RC с целью повышения значения KU
Негативные последствия увеличения IC.OP:
Негативные последствия увеличения RC :
увеличение потерь при передаче напряжения в нагрузку
Notes: Если повышение Rс не создает проблем, кроме Kout, нужно повышать!

## Slide 21
16. Ограничения в выходной цепи
При увеличении RC и заданном значении IC.OP значение UC.OP уменьшается
Минимальное значение UC.OP должно обеспечить:
уменьшение UC.OP на величину uH.MAX + этом запас:
напряжение К-Э для активного режима, UCE(ACT) ≥ 1B,
падение напряжения UE = IE.OPRE ≈ 0.1IC.OPRC

## Slide 22
17. Данные для расчетной формулы
Необходимый запас по напряжению
Общее уравнение выходной цепи
Падение напряжения в цепи эмиттера
Принятые допущения
После всех подстановок в неравенстве (2)
остается одно неизвестное – RC .

## Slide 23
18. Расчетная формула для RC
Напоминание!
Расчет по DC каждого каскада на БТ начинается с определения значения IC.OP (выбор или задание).