## Slide 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОУ

## Slide 2
Операционный усилитель (ОУ) – это устройство, предназначенное для проведения различных операций (не только усиление!)
с аналоговыми(!) сигналами
при наличии внешней цепи ООС!!!
1. ОУ : терминология - 1
У аналогового сигнала в любом состоянии
UOUT является непрерывной функцией UIN.
Внешняя цепь ООС – обязательное условие нормальной работы аналоговой схемы на основе ОУ.

## Slide 3: 2. ОУ – основная функция и УГО
KD (Difference – разность) – коэффициент усиления .
Инвертирующий (I) вход: UI изменяет знак UOUT , Неинвертирующий вход (NI): UNI не изменяет знака UOUT ,
Само вычитание - алгебраическое

## Slide 4
3. Двухполярное симметричное питание ОУ: ±VCC
На входе двухполярное питание может создавать режим DС
(рабочую точку, OP) без внешней цепи смещения
Вывод: ОУ может работать без разделительных конденсаторов, т.е. усиливать как переменные, так и "постоянные" сигналы - УПТ

## Slide 5
ОУ – это усилитель постоянного тока (УПТ)
со следующими особенностями (в скобках – идеал):
дифференциальный вход UOUT = KD(UNI - UI),
высокое входное сопротивление (RIN  ∞),
высокий коэффициент усиления (KD  ∞),
малое выходное сопротивление (ROUT  0)
4. ОУ : терминология - 2
ОУ (несмотря на название!)
не является готовым усилителем.
Причина: из KD  ∞, следует uOUT  ∞
В схемах uOUT  ∞ означает uOUT  ±VCC

## Slide 6: 5. ОУ – основные свойства
Свойства идеального ОУ
RIN  ∞ (IIN = 0); нет потерь сигнала на входе,
ROUT = 0; нет потерь сигнала на выходе,
KU0 (KD)  ∞; условие создания идеально глубокой ООС
RIN до 1012 Ω – ПТ типа JFET или МОП на входе,
ROUT < 100 Ω (это без влияния ООС!) – ЭП на выходе,
KD – (104  106) или (80  120)dB – схемные решения
Свойства реального ОУ
У современных (уже лет 30!) ОУ KD > 25103
Для KU.NOM = 100 значение KU.OC > 99.6

## Slide 7
РУ – это устройство, включающее в себя ОУ и элементы внешней цепи ООС.
в отличие от ОУ, РУ представляет собой уже конечное пользовательское устройство,
наличие ООС означает, что характеристики РУ, такие как RIN, ROUT, KU , fВЧ и т.п. могут сильно отличаться от аналогичных характеристик исходного ОУ
6. ОУ : терминология - 3
Свойство ОУ KD  ∞ позволяет создать на его основе усилители с "идеально глубокой" ООС; усилитель на основе ОУ носит название
решающий усилитель (РУ)

## Slide 8: СТАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОУ (при разомкнутой цепи ООС)

## Slide 9
7. СПХ полностью идеального ОУ (KD  ∞)
СПХ ОУ снимаются для обоих входов на другом входе U = 0.

## Slide 10
8. СПХ почти идеального ОУ (KD >>1, но не ∞)
При разомкнутой цепи ООС диапазон UIN – микровольты, т.к.
значение KD – сотни тысяч!!!
Все равно, работать, как нормальный усилитель он не может! Тем более, что точное значение KD неизвестно!
Например, в ТУ указано «не менее 100000»

## Slide 11
Значение (не знак!!!) UCM – паспортные данные ОУ
*9. СПХ реального ОУ (напряжение смещения)

## Slide 12
Балансировка – приведение ОУ в состояние
UOUT=0 при UI=UNI=0
*10. Балансировка реального ОУ - 1
При условиях на входе UI=UNI=0 у каждой модели ОУ будет свое значение и знак UOUT(НБ).
Знак зависит от вида СПХ ОУ: А или В на №10
Балансировка производится – подачей UCM на один из входов; на другом остается UIN=0.
Выбор входа в принципе произвольный, но этим (а также знаком UOUT(НБ) определяется знак подаваемого напряжения.

## Slide 13
На что влияет отсутствие балансировки?
в режиме DC (УПТ) может очень сильно искажать результат, особенно с учетом возможного UOUT(НБ)≠const
*11. Балансировка реального ОУ - 2
в режиме AC (УПH) только на несимметричность рабочего диапазона uOUT – часто можно даже пренебречь

## Slide 14
Ограничение UOUT – на уровне ~ 0.9VCC
Линейность UOUT – на уровне ~ 0.8VCC
*12. СПХ реального ОУ (сбалансированного)

## Slide 15: Виды сигналов в ОУ

## Slide 16
13. Виды входных сигналов ОУ
Несимметричный (с "землей")
Разностный
Симметричный (без "земли")

## Slide 17
14. ОУ – синфазный сигнал USS (1)
Совокупность напряжений на входах ОУ можно представить в виде алгебраической суммы
или наоборот
«Одинаковая» часть U0 – синфазный сигнал USS

## Slide 18
15. ОУ – синфазный сигнал USS (2)
Вывод: для корректной работы должно быть KSS << KD!!!

## Slide 19
16. Коэффициент ослабления СС – KOCC
Типовое значение в ОУ KSS ≈ 1
Отношение
коэффициент ослабления СС
При действии внешней ООС величины KD и KSS уменьшаются одинаково, т.е. получается KSS.OC << 1
Пример: Для ОУ KD = 100000, KSS =1.
в схеме с ООС получили KU = 100, т.е. 0.001KD
При этом оказалось что KSS.OC = 0.001, т.е. 0.001KSS
В схемах с внешней ООС
(а это все реальные схемы на основе ОУ!!!) СС не только не усиливается, а очень сильно подавляется!!!
Это свойство широко используется для передачи слабых сигналов в симметричном виде в среде с большими наводками

## Slide 20
*17. Пример подавления наводки
Пример из №15: Для ОУ KD = 100000, KSS =1.
в схеме с ООС получили KU = 100, т.е. 0.001KD
При этом оказалось что KSS.OC = 0.001 т.е. 0.001KSS
Условия работы: US=5mV, UHAB = 100mV (но наводка – это СС)
В результате на выходе: UOUT(S) = 500mV, UOUT(HAV) = 0.1mV

## Slide 21: ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОУ (Поведение ОУ в частотной и временной областях)

## Slide 22
Частота, на которой значение падает до 1 (0dB) – это частота единичного усиления f1 – паспортная характеристика усилителя.
Это уже единицы и даже десятки МГц(!!!).
18. АЧХ ОУ с разомкнутой петлей ООС (KU →∞).
Значения fLF – очень малые,
в пределах (10 – 100)Гц

## Slide 23
ОУ с разомкнутой петлей ООС не может работать в области частот более (10 ÷ 50)Гц
19. Выводы по АЧХ ОУ с разомкнутой петлей ООС.
ОУ с разомкнутой петлей ООС не может работать только с входными сигналами > (10 ÷ 50)мкВ

## Slide 24
В любом усилителе ООС увеличивает ПП в сторону ВЧ ~ в той же степени, в какой уменьшает значение KU.OC по сравнению с KU0
20. Еще раз о влиянии ООС на KU и Δf.
Коэффициент изменения
Пример
Если при разомкнутой цепи ООС fLF0=20Гц, а KD=105,
то при наличии ООС, создающей KU=100
будет уже fLF=fLF0 KD/KU =20кГц
В паспорте ОУ задают не значение fLF , а связанное с ним значение f1 ≈ fLF  KD

## Slide 25
Связь усилительных и частотных свойств
21. Влияние внешней ООС на KU и fHF(ВЧ)
KU1 = 1000, Δf =10кГц.
KU2 = 100, Δf =100кГц.
KU3 = 10, Δf =1МГц

## Slide 26
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при скачке напряжения на входе
VU – паспортная характеристика усилителя.
*22. Переходная характеристика ОУ.