Формула изобретения.

Способ контроля работоспособности системы массового обслуживания с шинной организацией обмена данных стандарта CAN-интерфейса по точно известной передаваемой последовательности кодов с использованием однонаправленного устройства сопряжения, включающий  контролирующую систему на основе универсального компьютера, цифровой канал связи, схему сопряжения цифрового канала связи с  контролируемым  CAN-интерфейсом  отличающийся тем,   что  контроль исправности  множества схем на шине данных (станций) выполняется по передаваемой, точно известной (уникальной) кодовой последовательности в  процесса обмена данными  станций с сервером, а  границы «исправности» и «неисправности» определяются по регистрируемой  статистике количества принятых точно известных (уникальных)  кодовых последовательностей от станции,  причем наличие приема информации сервером и правильный  ответ от сервера не обязателен, что позволяет локализовать характер неисправностей и место неисправности в системе массового обслуживания  на «аппаратные нижнего уровня» до конкретной станции при прекращении функционирования сервера и «программные верхнего уровня» при его работе.