УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

изучения  конфигурирования счетчиков электроэнергии СЭТ-4ТМ

Адрес документа: http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/skola_cet-04_v1/skola_cet-04_v1.doc  инд. 2-57-1

Цель: получить общие знания и практические навыки  по конфигурированию счетчиков электроэнергии СЭТ-4ТМ ,производитель Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе, для создания  интеллектуальных компьютерных систем учета электроэнергии в операционной системе Windows.

Категория слушателей: специалисты предприятий, техники, электромеханики, операторы промышленных объектов, в том числе, люди, стремящиеся получить за короткий период нужные знания и навыки работы в конфигурировании счетчиков электроэнергии СЭТ-4ТМ.

Результаты обучения: выпуск готового специалиста, который умеет    устанавливать, редактировать и модифицировать конфигурацию систем с СЭТ-4ТМ. Получить навыки написания простых конфигураций СЭТ-4ТМ для управления интеллектуальных систем мониторинга и учета электроэнергии.

Срок обучения:  1-2 недели  (6 академических часов).

##### Форма обучения:  без  отрыва от производства.

Режим занятий: 2 академических часа в день,  вторник, пятница  с 10ч-12ч  (резервный вариант: среда, четверг, в случае форс-мажорных обстоятельств преподавателя или слушателей)

| № недели/день | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего час. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекц. | Практ. | Форма контр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. неделя | Система конфигурирования счетчиков электроэнергии СЭТ -4ТМ ознакомительная часть |
| 1 день | Структура системы учета электроэнергии. Учет коммерческий и учет технический. Средства и способы получения информации от СЭТ-4ТМ Каналы связи, схемы подключения. Установка программы конфигуратора. Настройка канала подключения. Канал RS-485 и ИК. Основные характеристики конфигуратора и требования для компьютера. Домашнее задание(ДЗ): Установка конфигуратора на личном компьютере. | 2 | 2 |  |  |
| 2 день | Разбор ДЗ: анализ ошибок при установке конфигуратора. | 1 | 1 |  |  |
|  | Конфигурирование СЭТ-4ТМ для системы мониторинга на примере промышленного объекта. Получение массива энергии. Получение профиля мощности. Управление режимами индикации. Вектор полной мощности. Анализ потребляемой нагрузки. Правила разбора конфликтных ситуаций потребления электроэнергии. Домашнее задание(ДЗ): Изучение систем повышения качества потребления электроэнергии. Компенсаторы реактивной мощности, распределение нагрузок по времени, по типу и т.д. | 1 |  | 1 |  |
| 2. неделя | Основные задачи учета электроэнергии и подведение итогов. |
| 1 день | Разбор ДЗ: анализ качества потребления электроэнергии на конкретном примере (объекте) | 1 |  | 1 |  |
|  | Проверка знаний конфигурирования счетчика СЭТ-4ТМ Проверка навыков разбора конфликтных ситуаций по потребителям электроэнергии. Проверка навыков настройки индикации. Проверка навыков создания отчетных документов по учету электроэнергии. Подведение итогов. Выставление оценок. | 1 | 1 |  |  |

Справочные материалы:

- Завод изготовитель — СЭТ-4ТМ

- Скачать конфигуратор  - ссылка

- Векторная диаграмма - понятия

- ПУЭ – учет электроэнергии – общие правила.

Подготовил 10-10-2014

Шабронов Андрей Анатольевич тс. 913-905-8839 e-mail  shabronov@ngs.ru