Предлагаю тему для совместной НИР

| Адрес документа: | http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/tema_nir_v1/tema_nir_v1.doc № 2-19-8 |
| --- | --- |

- Направлено в адрес  anasviro@gmail.com  для редактирования

- 2-3 страница – документ актуализирован

В данном документе  уточнения задачи для кафедры ТЭ НИЛ-10 по тематике совместной работы

По документу, скан ниже: Слова с подчеркиванием в электроннй версии переходы на пояснительный материал.

Направлено

адрес 1:  Е.Р. Трубехин      ertrubekhin@sibsutis.ru     Проректор по научной работе  СибГУТИ

адрес 2:  Двуреченская Н.А.  dvurechenskaya@sibguti.ru   Центр содействия научно-инновационной деятельности  - директор

Адрес 3: Игнатов А.Н.     anasviro@gmail.com   Заведующий кафедры ТЭ  СибГУТИ

Тематика совместных НИР с институтами СО РАН и промышленными предприятиями.

Заявка от кафедры ТЭ СибГУТИ

Тема 1

Разработка устройств и методов  взаимодействия  систем  анодно-катодной защиты.

Краткое обоснование темы:

- Анодная и катодная защита (АКЗ) – известны давно, применятся во многих сферах жизни производства и эксплуатации

- Активная АКЗ реализована на .микропроцессорных системах. Но во всех этих системах присутствует канал связи. Т.е. всегда есть техническая задача передачи и приема информации о уровне воздействия на защитный слой.

- Предложена реализация на элементах с гальванической развязкой на оптронах для формирования сигналов управления

- На кафедре ТЭ  НИЛ-10 выполнен комплекс ОКР по АКЗ с ОАО=АЗОТ= г. Кемерово. – Защита от коррозии методом АКЗ позволяет хранить H2S04  и H2N  в обычных железных танках длительное время и экономит большие ресурсы по их содержанию. Одновременно, эта система является и контролирующим элементом утечек из  хранилища-танка.

- Задача анодно-катодной защиты востребована на многих промышленных предприятиях и снижение цены вопроса ее реализации актуальна.

Ожидаемые результаты по теме 1

- Разработка технологий и устройства для активной АКЗ в народном хозяйстве на современной элементной базе.

- Устройства сопряжения и связи для управления элементами АКЗ.

- Подготовка программного обеспечение для систем АКЗ интегрированные в имеющиеся SCADA  системы.

Тема 2:

Разработка систем не разрушаемого контроля и измерения свойств веществ на основе сверхширокополосных сигналов.

Краткое обоснование темы:

- Не разрушаемый контроль, в своем название сразу же определяет свои преимущества.

- Сигналы сверхширокополосного спектра – это импульсные сигналы. Почти все современные элементы СВЧ связи  – это импульсные системы. А в эфир передается ограниченный волновым трактом спектр.

- На кафедре ТЭ  НИЛ-10 выполнен комплекс работ на основе имеющихся бытовых простых устройств wi-fi для измерения уровня влажности зерна. Определился порог точности измерения – 20-30%  Это мало для практического использования.

- Для увеличения точности предложен метод получения точного аналогового сигнала из цифровой последовательности. Используется стандартный  цифровой канал связи  протокола RS232 RS485. Метод проверен на управлении двигателями постоянного тока

- Техническое оснащение кафедры ТЭ не позволяет создать более точные устройства для  модели измерения. Требуются специализированные приборы и устройства.

- Например, предложен метод – «жидкого» аттенюатора, где в качестве материала поглощения будет вещество другого агрегатного состояния.  Для исследования свойств =жидких= магнитов и =жидких= электретов, нужны такие вещества. Возможно в институтах СО РАН такое есть.

Ожидаемые результаты по теме 2

- Разработка технологий и устройств  не разрушаемого контроля для  измерения свойств веществ. Конкретная задача – измерение влажности зерновой и другой сыпучей продукции. Цемент, песок и т.д.

- Подготовка программного обеспечение для систем измерения для устройств.

Главная задача совместной работы  -  создание возможностей для проведения  хоздоговорных работ для студентов и сотрудников кафедры.

Заведующий кафедры   Игнатов А.Н.  /                                /

Подготовил 21-3-2016  Шабронов А.А.  тс 913-905-8839  shabronov@ngs.ru