Управление мишенной установкой

коммерческое предложение для  www.stroim-tir4.ru

| Адрес документа: | http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/tir_strom_v1/tir_strom_v1.doc инд: 2-110-1 |
| --- | --- |

Содержание:

- Постановка задачи

- Схема  решения

- Примерный расчет стоимости и сроки выполнения

- Выводы

### Постановка задачи

### Изделие МУ10М  МУ25, выпускаемое предприятием Полякова,  http://www.polyakovtarget.ru/  предлагается для прототипа. Ниже на фото основные фрагменты установки.

Данное изделие переводиться на компьютерное управление. Убирается специальная схема и остается только электронный ключ, который управляется от обычного компьютера( планшетника, или ноутбука) с операционной системой Windows.

### Схема  решения

Ниже представлена структурная схема компьютерного управления.

### Схема  на рисунке выше представляет собой управляемый электромотор постоянного тока.

### Управление осуществляется передачей кодовых комбинаций на электронный ключ. Электронный ключ не содержит элементов программного управления и представляет собой соответствующей мощности транзистор. Принцип работы приведен по адресу: http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/tenis_bam_v2/

### Для изменения направления движения («переполюсовки» двигателя)  предусмотрен «режекторный» цифровой фильтр в схеме электронного ключа. Это так же, обычный транзисторный ключ, который включается при передаче  определенной частотной составляющей в  управляемом сигнале. Таким образом, одним видом сигнала передается управление вращения в одном направлении и другим видом сигнала, в обратном.

### Управление предусматривается от ручного пульта и по алгоритму программы на компьютере.

### Блок питания  предназначен для работы мотора постоянного тока. Мощность блока питания  выбирается из расчета мощности используемого мотора.

### Предлагается использовать типовые блоки питания от блоков питания компьютеров или ноутбуков.

### Ручной пульт  содержит две кнопки для движения мишени вперед и назад. Используется питание от линии rs-485. Пульт не содержит программных изделий и представляет собой генератор на 2е частоты, которые передаются при нажатии кнопок.  Каждая частота, определяет движение мишени вперед или назад.

### Данное схемно-конструктивное решение состоит из одинаковых узлов  и предусматривается наращивание до 8 -10 управляемых мишеней от одного компьютера. Ограничения определяются вычислительной мощностью компьютера.  Показано ниже на рисунке. Вместо usb-rs485 используется сетевой преобразователь rs485.

### Примерный расчет стоимости и сроки выполнения

Изготовление комплекта электронного управления в составе:

электронного ключа для мощности  мотора до 50 ватт ( 24в 2а ),

пульта ручного  управления

Затраты

- на ОКР- опытно конструкторские работы -  100 000 руб, время работ до 2х месяцев.

- Ожидаемые затраты на изготовления  одного комплекта  до 5 000 рублей. Время изготовления до 10 дней.

- Программное обеспечение поставляется совместно с комплектом под операционную систему Windows xp,7,8,10

- Стоимость программного обеспечения заложена для одного комплекта  в стоимость ОКР и составляет ее основную часть.

- В случае дополнительных условий эксплуатации управляемой мишени и доработки программы стоимость определяется  по новым условиями.  Клиенту предоставляется возможность использовать свое программное обеспечение или воспользоваться услугами сторонних программистов. Протокол управления открытый и доступен для изучения и модернизации.

- Стоимость адаптеров usb-rs485, компьютера, блока питания для электромотора определяется по существующим рыночным ценам. Она может колебаться в широких пределах. Например, usb-rs485 300..2000руб, БП 800…8000руб.

Цены указаны без НДС и других  возможных налогов по изготовлению.

Подробная конструкция   и стоимость изготовление механической части комплекта электронного управления  определяется в случае принятии решения  и согласования  данного документа.

Предполагается повторить прототип под моторы наиболее распространенного типа и требуемой надежности.

### Выводы

- Приведено краткое описание варианта   электронного управления движением мишени.

- Оформление работ предполагается через договор с НИЛ-10 СибГУТИ, кафедра ТЭ или  другому варианту, удобному заказчику.

Редакция 20-2-2017

Подготовил Шабронов А.А.  тс 913-905-8839  shabronov@ngs.ru