# Товарно-коммерческое предложение (ТКП)

# мониторинга состояния

# распределительной подстанции  6/10 кв  - РП-10

- использование оптолинии и технология монтажа элементов в модуле-

адрес документа: http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/tkp_monitoring_rp_v2/tkp_monitoring_rp_v2.doc  инд.2-47-2

Исходные данные по  РП-10   в документе:   http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/tkp_monitoring_rp/

Перечень  требований для системы мониторинга

- Связь с диспетчером по оптической линии;

- Используется аппаратура sepam1000+T/S-20  в стандарте rs-422. 4х проводная линия c модулями связи ACE-959-2;

- Для связи с P810 мультиметрами используется 2х – проводная линия.

- Уточнить последовательность монтажных работ;

Схема избыточна и дана только для понимания построения и тестирования.

Последовательность монтажа мониторинга.

На монтажном заводе в модульную конструкцию:

- Ячейки в модуле подготовлены,  смонтированы sepam1000+T/S-20  и установлены P810.

Проводиться внешний осмотр, подключение, монтаж между ячейками. После монтажа, проводится опрос всех элементов через смонтированную линию связи на выход LAN- TCP-IP и через мультимедийный конвертор.

| N | Изделие и виды работ | Единица измерений | Цена за Ед.изм. руб. | Количество | Сумма | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж между ячека-ячейка sepam1000+T/S-20 P810 | Шт | 1 000 | 20 | 20 000 |  |
| 2. | Кабель КММ-4*035 поставщик http://kemerovo.pulscen.ru/products/kabel_7955230 | М | 80 | 100 | 8000 | Возможны другие поставщики. |
| 3 | Тестовое программирование установленных элементов. Считывание данных. | Шт. | 500 | 20 | 10 000 | Получение данных от всех устройств по TCP-IP протоколу штатным конфигуратором |
| 4 | Медиаконвертеры D-Link DMC-1910T и DMC-1910R http://www.dlink.ru/ru/products/4/678.html | шт | 6 000 | 2 | 12 000 | Возможны и другие поставщики |
| Итого: 50 000 |  |

Подготовил - Шабронов А.А.  тс. 913-905-8839  shabronov@ngs.ru